Станок вальцовочный ручной Stalex W01-0.8х2050

Вальцовочный станок Stalex W01-0.8x2050 предназначен для придания листу цилиндрической и конической формы в виде обечаек различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления профессионального-индивидуального и мелкосерийного производства комплектующих вентиляции, водосточных элементов, в случаях производства цилиндрических и конических изделий (для вальцевания конических изделий, форма заготовки должна предварительно подготавливаться [вырезаться] с необходимого эскиза и рассчитанными размерами), правке плоских заготовок, подгибке кромок.

| Модель Stalex W01-0.8x2050 | Характеристики |
| --- | --- |
| Рабочая длина | 2050мм |
| Макс. толщина | 0,8мм |
| Диаметр валов | 60мм |
| Вес нетто | 290кг |
| Размер упаковки | 2550х500х700мм |
| Вес брутто | 380кг |
| Особенности |
| Валы и зубчатая передача из закалённой стали |
| Продольный паз верхнего вала для заправки листа |
| Проточки для гибки прутка |
| Вес и система крепёжных тяг позволяют работать с макс. возможной толщиной листа из оцинкованной стали на ручных вальцах при макс. «узких» диаметрах валов (60мм) |
| Жёсткость станка позволяют эффективно работать с заготовками с макс. толщиной 0,8мм |
| Два вала скорости вращения (2ой вал, это вал пониженной скорости для работы с макс. толщиной листа) |
| Литьевые чугунные боковые опоры |
| Маховик перемещения заднего вала, при помощи реечного механизма и тяги синхронно перемещаются противоположные стороны вала |
| Маховик перемещения нижнего вала при помощи пары ползунов и тяги синхронно перемещаются противоположные стороны вала |
| Стопорный винт передаточной шестерни на вал пониженной скорости (предназначен для фиксации шестерни в рабочем и холостом положение, для выключения холостого вращения вала при необходимости) |

Далее узлы станка:

|  | 1) | Рычаг фиксации верхнего вала |
| --- | --- | --- |
|  | 2) | Нижний вал – предназначен для регулировки толщины листа |
|  | 3) | Задний Вал - предназначен для регулировки R получаемого на заготовки |
|  | 4) | Продольный паз верхнего вала для заправки листа |
|  | 5) | Проточки для гибки прутка |
|  | 6) | Вал пониженной скорости для работы с макс. толщиной листа |
|  | 7) | Вал скорости вращения для работы с малыми и средними толщинами листа |
|  | 8) | Маховик перемещения заднего вала |
|  | 9) | Реечный механизм с синхронизирующей тягой |
|  | 10) | Маховик перемещения нижнего вала |
|  | 11) | Механизм привода ползуна с синхронизирующей тягой |
|  | 12) | Стопорный винт |
|  | 13) | Переходной вал с шестерней |